ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ЭКВИВАЛЕНТА МЕДИ И ОЦЕНКА ЭЛЕМЕНТАРНОГО ЗАРЯДА

Оборудование: источник тока, амперметр, реостат, ключ, соединительные провода, весы, стакан с водным раствором сульфата меди (CuSO4), медный и угольный электроды, секундомер.

Задание: измерьте электрохимический эквивалент меди и оцените значение элементарного заряда при электролизе раствора сульфата меди.

# Метод выполнения работы

При электролизе раствора сульфата меди в ходе окислительно-восстановительных реакций на катоде происходит выделение меди, а на аноде – кислорода. Масса выделившегося при электролизе вещества может быть определена на основании закона электролиза Фарадея

,

t – время прохождения тока, I – сила тока, прошедшего через раствор сульфата меди. Удобно вычислить массу выделившейся меди, взвешивая катод до и после проведения опыта, после чего рассчитать электрохимический эквивалент меди k.

Согласно второму закону Фарадея

где М – молярная масса выделившегося вещества, n – его валентность, NA – число Авогадро, е – значение элементарного электрического заряда или модуль заряд электрона.

Порядок выполнения работы

- Взвесьте катод (лучше, если это будет угольный электрод).

- Укрепите электроды в держателе и, не вставляя электроды в сосуд с раствором, соберите электрическую цепь из последовательно соединенных источника, амперметра, реостата, ключа и электродов. Начертите схему электрической цепи.

- Опустите электроды в сосуд с раствором и замкнув ключ, установите с помощью реостата силу тока не более 1 А. Следите, чтобы в процессе электролиза сила стока оставалась постоянной, если нужно, регулируйте с помощью реостата.

- По окончании опыта подождите, пока катод не обсохнет, после этого проведите повторное взвешивание.

- Вычислите значение электрохимического эквивалента меди и сравните его с табличным значением. Оцените погрешность измерений и вычислений. Сделайте вывод.

- Вычислите значение элементарного заряда.

- Проанализируйте возможные способы повышения точности измерения значения модуля заряда электрона.