ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

ИЗМЕРЕНИЕ ЭДС И ВНУТРЕННЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКА ТОКА

РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ

Оборудование: источник тока, ключ, амперметр, два вольтметра с различными внутренними сопротивлениями, реостат, соединительные провода.

Задание: измерьте ЭДС и внутренне сопротивление источника тока тремя способами

- графическим методом

- с помощью закона Ома для полной цепи

- с помощью вольтметра

Теория работы

1 метод

Напряжение U на полюсах включенного в замкнутую цепь источника тока линейно зависит от силы тока в цепи, т.к. ЭДС источника E  и его внутренне сопротивление r – постоянные величины:                                                              U = E  – Ir                                                                  (1)

Запишем уравнение (1) дважды для двух значений тока и напряжения

U1 = E   – I1r

U2 = E  –  I2r                                                                  (2)

2 метод (только ЭДС источника)

Подсоединим вольтметр к источнику тока. Показание вольтметра для этого соединения

где R1 – сопротивление вольтметра, r – внутренне сопротивление источника тока.

Подсоединим к источнику тока два вольтметра последовательно. Для второй схемы запишем показания обоих вольтметров

,

где R1 – сопротивление первого вольтметра, R2 – сопротивление второго вольтметра.

Решая систему из трех уравнений, находим                                                 (3)

Порядок выполнения работы

1 метод.

- Решите систему уравнений (2) и выразите ЭДС и внутренне сопротивление источника тока.

- Соберите электрическую цепь по схеме 1.

- Замкните цепь, снимите показания вольтметра U1 и амперметра I1. Проведите опыт ещё раз при другом положении ползунка реостата.

2 метод (только ЭДС источника).

- Соберите электрическую цепь по схеме 2 и измерьте показания вольтметра.

- Соберите электрическую цепь по схеме 3 и измерьте показания обоих вольтметров.

- Рассчитайте ЭДС источника тока.

- Рассчитайте погрешность измерения ЭДС данным методом.

Сделайте общий вывод по результатам измерений и вычислений.