ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

ИЗМЕРЕНИЕ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ

Оборудование: источник тока, амперметр, вольтметр, ключ, соединительные провода, ползунковый реостат, штангенциркуль, линейка.

Задание: используя предложенное оборудование, вычислите, из какого материала сделан проводник.

###### Метод выполнения работы

Сопротивление металлических проводников зависит от геометрических размеров и рода материала, из которого сделан проводник

,

где R – электрическое сопротивление проводника,  l – длина проводника,  S – площадь поперечного сечения проводника, ρ – удельное сопротивление проводника.

В качестве исследуемого тела рассматривается проволока, из которой изготовлен реостат.  Для измерения сопротивления необходимо знать силу тока и напряжение на реостате и использовать закон Ома . Значительную трудность представляет измерение длины проводника и площади его поперечного сечения.

Чтобы измерить площадь сечения проводника применяют следующий прием. Реостат представляет собой фарфоровый цилиндр с намотанной проволокой (см. рис. 1). Необходимо измерить длину намотки L и число витков в намотке N. Тогда – диаметр проволоки. Зная диаметр проволоки, можно вычислить площадь сечения проволоки .

Для вычисления длины проволоки рассмотрим рис. 2, на котором изображен реостат в разрезе. Для нахождения длины всей проволоки найдем длину одного витка:

,

где D – диаметр фарфорового цилиндра, который измеряют штангенциркулем. Зная длину одного витка, найдем длину всей проволоки l=N ·l1.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

- Выведите общую формулу для расчета удельного сопротивления.

- Соберите электрическую цепь, начертите схему этой цепи.

- Установите ползунок реостата примерно посередине намотки. Определите и укажите на схеме, по какой части витков идет ток.

- Снимите показания амперметра  I и вольтметра U.

- Разомкнув цепь, проведите измерения L, N, D.

- Вычислите значение удельного сопротивления проводника.

- Оцените погрешность измерений и вычислений.

- Определите вещество, из которого изготовлен проводник.

# Text boxes

Рис. 1

L

Рис. 2

D